## Slide 1: ISO 50001 - Systematyczne zarządzanie energią Anna Rybaczuk, Częstochowa, 09.05.2017 r.

## Slide 2: USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. O efektywności energetycznej
USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. O efektywności energetycznej
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ − opracowanie zawierające analizę̨ zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć́ służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę̨ ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA − stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu

## Slide 3: USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. O efektywności energetycznej
Art. 36. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego: 1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub 2) system zarządzania środowiskowego, (EMAS)
− jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa

## Slide 4: Audyt energetyczny a przegląd
Audyt (Ustawa o EE) | Przegląd
- Należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc - Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo - Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta | Analiza zużycia energii na podstawie pomiarów i innych danych: Identyfikacja źródeł energii Ocena przeszłego i teraźniejszego wykorzystania i zużycia energii
 | Identyfikacja obszarów znaczącego zużycia energii Obiekty, wyposażenie, systemy, procesy i personel pracujący dla lub w imieniu organizacji Zmienne mające wpływ na zużycie energii. Ocena wyniku energetycznego obiektów, wyposażenia, systemów i procesów związanych ze znaczącym wykorzystaniem energii Ocenić przyszłe wykorzystanie i zużycie energii
 | Zidentyfikować i ustalić priorytety i możliwość poprawy wyniku energetycznego

## Slide 5: Audyt energetyczny
Według wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii, audyt procesu technologicznego jest analizą i oceną potencjału w zakresie wzrostu efektywności energetycznej:
zamkniętych procesów technologicznych lub produkcyjnych oraz procesów pomocniczych i poszczególnych urządzeń́ wchodzących w skład ciągu technologicznego
stosowanych procedur i regulaminów wpływających na efektywność́ energetyczną.

## Slide 6: Przegląd energetyczny
Urządzenia technologiczne -określenie strat energii elektrycznej wynikających z charakteru pracy urządzeń
Wewnętrzne sieci przesyłowe - straty w zasilaniu procesów technologicznych w energię elektryczną (praca transformatorów, falowników)
Źródła ciepła, energii elektrycznej i klimatyzacji - analizy możliwości lepszego wykorzystania własnych źródeł zasilania
Wewnętrzne sieci ciepłownicze - sposób wykonania (typ, rodzaj) i stan izolacji sieci przesyłowych dostosowanie przekrojów rur i tras rurociągów
Oświetlenie – system, rodzaj oświetlenia

## Slide 7: Miejsca konsumpcji energii
Ogrzewanie
Produkcja
Oświetlenie
Wentylacja/klimatyzacja
Zużycie paliw (LPG, gaz, ON itp.)
Sprężone powietrze/para technologiczna
Inne
Biuro

## Slide 8: Struktura zużycia energii
Chart: 
| ogrzewanie (gaz ziemny) | energia elektryczna/produkcja | oświetlenie | wentylacja | zużycie LPG | sprężone powietrze | biuro | inne (pompy, podgrzewacze wody)
Sprzedaż | 19500 | 750000 | 270000 | 325000 | 30000 | 230000 | 30000 | 662000

## Slide 9: Wskaźnik zużycia energii/ tonę produkcji
Chart: 
| ogrzewanie (gaz ziemny) | energia elektryczna/produkcja | oświetlenie | wentylacja | zużycie LPG | sprężone powietrze | biuro | inne (pompy, podgrzewacze wody)
Sprzedaż | 121.875 | 4687.5 | 1687.5 | 2031.25 | 187.5 | 1437.5 | 187.5 | 4137.5
Kolumna1

## Slide 10: Wskaźnik emisji CO2 (carbon footprint)
Chart: 
| ogrzewanie (gaz ziemny) | energia elektryczna/produkcja | oświetlenie | wentylacja | zużycie LPG | sprężone powietrze | biuro | inne
Sprzedaż | 3545 | 609000006.92 | 219240000 | 263900000 | 6.92 | 186760000 | 24360000 | 537544000

## Slide 11: Zużycie energii elektrycznej na poszczególne urządzenia
Urządzenie | Zużycie kWh | Zużycie kWh/t | Udział %
P1 | 350000 | 2187,5 | 15,81563488
P2 | 250000 | 1562,5 | 11,29688206
S1 | 150000 | 937,5 | 6,778129236
Oświetlenie wew. | 210000 | 1312,5 | 9,489380931
Oświetlenie zewn. | 5000 | 31,25 | 0,225937641
Oświetlenie parkingu | 1000 | 6,25 | 0,045187528
Biuro | 30000 | 187,5 | 1,355625847
Wentylacja hali | 325000 | 2031,25 | 14,68594668
Stacja pomp | 420000 | 2625 | 15,81563488
Kompresory | 230000 | 1437,5 | 10,3931315
Podgrzewacze | 50000 | 312,5 | 11,29688206
Inne | 150000 | 937,5 | 2,801626751

## Slide 12: Miejsca znaczącego zużycia energii
PRODUKCA: analiza szczegółowa poszczególnych urządzeń wykazała znaczące zużycie w obszarze chłodzenia wyrobów i dostawy sprężonego powietrza.
INNE: znaczące zużycie energii przy podgrzewaniu wody do celów socjalnych OŚWIETLENIE; Znaczące zużycie do oświetlenia hali produkcyjnej
SPRĘŻONE POWIETRZE: pomiary i analiza wykazały straty przesyłowe.

## Slide 13: Energia bazowa i WWE
Energię bazową ustalono na lata 2011 do 2016 ze względu na najbardziej stabilne zużycie energii.
WWE – zużycie energii/ tonę produkcji.
Ze względu na przewidywaną w przyszłości zmienność produkcji założono, że równolegle drugim wskaźnikiem będzie CFP.

## Slide 14: Przewidywane działania
Zmiana systemu oświetlenia: oświetlenie strefowe – przewidywany efekt 10%
Zmiana rodzaju stosowanych żarówek na Led - przewidywany efekt 10%
wymiana worków filtrujących w urządzeniu nr 1 – zmniejszenie zużycia prądu o 10%
zmiana sposobu sterowania urządzeniu nr 2, tak aby silniki cały czas na 100% - zamontowanie sterowania falownikami
Zainstalowanie wymiennika ciepła na sprężarce celem odzysku ciepła do podgrzewania wody
Zainstalowanie solarów do zasalania oświetlenia zewnętrznego
Uszczelnienie systemu sprężonego powietrza
Zmiana systemu planowania produkcji prawidłowe obciążenie urządzeń́ obniża zużycie energii na tonę produkcji

## Slide 15: Efektywność energetyczna w organizacji – sterowanie operacyjne
Ustalenie kierunków prowadzących do oszczędności energii i określenie działań umożliwiających osiąganie zamierzeń
  PRZYKŁADY
  W obszarze całej organizacji:
  Wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych urządzeń wykorzystujących energię. Procedury konserwacyjne są udokumentowane w instrukcjach obsługi i konserwacji.
  Regularne sprawdzanie warunków pracy i ustawienia urządzeń.
  Kontrolowanie wdrożonych praktyk oszczędzania energii.

## Slide 16: Efektywność energetyczna w organizacji - sterowanie operacyjne
CHŁODZENIE
Ciśnienie wody ustawione na minimalny poziom zapewniający zapotrzebowanie na chłodzenie
Sprawność urządzeń reguluje się w ustalonych odstępach czasu np. raz w miesiącu
SPRĘŻONE POWIETRZE
Regularne sprawdzanie systemu sprężonego powietrza na okoliczność wycieków, naprawia się takie wycieki
Ciśnienie w systemie sprężonego powierza ustawione na minimalnym dopuszczalnym poziomie zapewniającym bezawaryjną dostawę

## Slide 17: Efektywność energetyczna w organizacji – sterowanie operacyjne
HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
Regularne prace kontrolne konserwacyjne urządzeń (np. wentylatory i kanały powietrzne, filtry)
Elementy instalacji klimatyzacyjnych są utrzymywane w dobrym stanie
Zainstalowano termostaty na grzejnikach i regularnie są sprawdzane
Określono minimalne wymogi grzewcze dla poszczególnych stref w budynkach
Kontrola pracy urządzeń klimatyzacyjnych czy pracują według ustalonych parametrów
Sprawdzanie elementów takich jak izolacja cieplna oraz zewnętrzne zacienienie
Wyłączanie zbędnych elementów grzewczych
Regularne przeglądy i konserwacja okien i drzwi

## Slide 18: Efektywność energetyczna w organizacji
OŚWIETLENIE
Ograniczenie zbędnego oświetlenia
Wprowadzenie oświetlenia strefowego
Wprowadzenie żarówek energooszczędnych i/lub czujników ruchu
SILNIKI
Wyłączanie zbędnych urządzeń: wentylatory, pompy itp.
Zastosowania „łagodnego startu” do urządzeń często uruchamianych
Sukcesywne wprowadzanie wysokoefektywnych silników elektrycznych
Wprowadzenie falowników tam gdzie to możliwe i zasadne

## Slide 19: Dziękuję!
www.dekra.pl